Република Србија

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

37230 Александровац

ул.Јаше Петровића, бр. 26,

Број:404-33-48/2019

Датум:13.02.2019.године

Предмет: Трећа измена  Конкурсне документације за јавну набавку велике вредности радова у  отвореном  поступку број: ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта

зграде основне школе  ''Аца Алексић'' у селу  Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас да  је Наручилац извршио  Трећу измену  Конкурсне документације за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.1. Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  ''Аца Алексић'' у селу  Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, коју је објавио на Порталу Управе за јавне набавке и то:

- на страни 95/155 –У обрасцу XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, V СТОЛАРСКИ РАДОВИ, позиција број  V4.:

| V4. | Набавка материјала, израда браварских (против пожарних) двокрилних врата од црних кутијастих профила са испуном од панела од минералне вуне дебљине 40 mm, минизирање, фарбање у основну и завршну боју по избору Инвеститора. Противпожарна врата поседују фабрички атест, атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и атест домаћег института за испитивање материјала ''IMS '' на 120 минута ватроотпорности и то према JUS U.J1.160. P I- 160 x 310 (5,12 m2 ) | kom | 5.00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| V4. | Набавка материјала, израда браварских (против пожарних) двокрилних врата од црних кутијастих профила са испуном од панела од минералне вуне дебљине 40 mm, минизирање, фарбање у основну и завршну боју по избору Инвеститора. Противпожарна врата поседују фабрички атест, атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и атест домаћег института за испитивање материјала ''IMS '' на 120 минута ватроотпорности и то према JUS U.J1.160. P I – 2,10 x 2,60 (5,46 m2 ) P I’- 2,55 x 2,55 (6,50 m2 ) | kom kom | 1.00 4.00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- на страни 137/155 –У обрасцу XIII. ОБРАЗАЦ  O ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ, позиција број   V4.:

| V 4. | Набавка материјала, израда браварских (против пожарних) двокрилних врата од црних кутијастих профила са испуном од панела од минералне вуне дебљине 40 mm, минизирање, фарбање у основну и завршну боју по избору Инвеститора. Противпожарна врата поседују фабрички атест, атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и атест домаћег института за испитивање материјала ''IMS '' на 120 минута ватроотпорности и то према SRPS U.J1.160 | Противпожарна врата треба да поседују фабрички атест, атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и атест домаћег института за испитивање материјала ''IMS '' на 120 минута ватроотпорности и то према SRPS U.J1.160. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| V 4. | Набавка материјала, израда браварских (против пожарних) двокрилних врата од црних кутијастих профила са испуном од панела од минералне вуне дебљине 40 mm, минизирање, фарбање у основну и завршну боју по избору Инвеститора. Противпожарна врата поседују фабрички атест, атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и атест домаћег института за испитивање материјала ''IMS '' на 120 минута ватроотпорности и то према SRPS U.J1.160 | Противпожарна врата треба да поседују фабрички атест, атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и атест домаћег института за испитивање материјала ''IMS '' на 120 минута ватроотпорности и то према SRPS U.J1.160. -произвођач Novoterm Scheiramo-Italy или одговарајуће. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Наручилац ће објавити Трећу  измењену конкурсну документацију за предметну јавну набавку на Порталу Управе за јавне набавке и званичном сајту општине.

Комисија за јавну набавку 1.3.1.Р/2019