Република Србија

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

37230 Александровац

ул.Јаше Петровића, бр. 26,

Број:404-33-89/2019

Датум:21.02.2019.године

Предмет: Пета  измена  Конкурсне документације за јавну набавку велике вредности радова у  отвореном  поступку број: ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација

објекта зграде основне школе  ''Аца Алексић'' у селу  Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас да  је Наручилац извршио  пету  измену  Конкурсне документације за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.1. Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  ''Аца Алексић'' у селу  Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, коју је објавио на Порталу Управе за јавне набавке и то:

- У обрасцу XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,   IX  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ,

позиција број  IX 9.:

| IX 9. | Уградња паркета. Набавка и уградња храстовог паркета S класе. Димензије паркета узети према узорку на лицу места а то је 500 х 50 х 22 mm. Паркет ковати за штафне постављањем управно на исте са преклопом летвица за половину. Паркет хобловати до потпуне равноће, а завршна површина мора бити у равни са постојећим везама за справе. Паркет лакирати три пута двокомпонентним лаком и сачекати да се суши min 20 дана пре коришћења. Обрачун по m2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| IX 9. | Уградња паркета. Набавка и уградња храстовог паркета S класе. Димензије паркета су 500 х 50 х 22 mm. Паркет ковати за штафне постављањем управно на исте са преклопом летвица за половину. Паркет хобловати до потпуне равноће, а завршна површина мора бити у равни са постојећим везама за справе. Паркет лакирати три пута двокомпонентним лаком и сачекати да се суши min 20 дана пре коришћења. Обрачун по m2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- У обрасцу XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,   IX  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ,

позиција број  IX 11:

| IX 11. | Цртање линија терена на завршеној подлози према упутствима професора који држе наставу по угледу на садашње стање. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| IX 11. | Цртање линија терена на завршеној подлози према упутствима професора који држе наставу по угледу на садашње стање. Цртање линија терена за кошарку, одбојку и мали фудбал. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- У обрасцу XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, X  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ , позиција број  X 5.:

| X 5. | Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча, дебљине 15 cm изнад таванице ученичког дела густине 100 kg/m3 . Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију са завршном силикатно силиконском обрадом, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m2 изведене изолације. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| X 5. | Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча, дебљине 15 cm изнад таванице ученичког дела густине 100 kg/m3 . Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију са завршном заштитом стакленом мрежицом и лепком, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m2 изведене изолације. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- У обрасцу XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, XII РАЗНИ РАДОВИ, позиција број  XII 11:

| XII 11. | Израда заштите армиранобетонских стубова самaца и греда на фасади школе лепљењем стиродура, а затим наношењем слоја мрежице и лепка за завршну обраду акрилпластом у боји у договору са Инвеститором. Обавезно уградити ивичне лајсне од алуминијума на стубовима и гредама. Обрачун по m 2. стубови RS 50 cm греде RS 70 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| XII 11. | Израда заштите армиранобетонских стубова самaца и греда на фасади школе лепљењем стиродура d=5cm, а затим наношењем слоја мрежице и лепка за завршну обраду акрилпластом у боји у договору са Инвеститором. Обавезно уградити ивичне лајсне од алуминијума на стубовима и гредама. Обрачун по m 2. стубови RS 50 cm греде RS 70 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- У обрасцу XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, АIII СВЕТИЉКЕ, позиција број  III 6.:

| III 6 | Испорука и уградња асиметричне светиљке дужине 1200 mm за осветљавање школске табле за монтажу на плафон опремљена системом четири LED извора по 16W цевастог облика са стакленим омотачем типа CorePro LEDtube T8. Снага светиљке 64W предвиђена за рад на мрежном напону 220-240V . Време паљења светиљке максимум 0.5s. Просечан животни век 50.000 радних сати. Светлосни флукс минимум 5000 lm. Ефикасност извора светлости је минимум 156 lm/W Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000К. Енергетска класа А++ . Степен механичке заштите IP40. Потребно је да светиљка има могућност минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је да се сервис извора врши без отарања светиљке, без алата и интервенције на инсталацији. Комплет са висилицама од 1 m. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| III 6 | Испорука и уградња асиметричне светиљке дужине 1200 mm за осветљавање школске табле за монтажу на плафон уз помоћ висилица опремљена системом два LED извора по 16W цевастог облика са стакленим омотачем типа CorePro LEDtube T8. Снага светиљке 16W предвиђена за рад на мрежном напону 220-240V . Време паљења светиљке максимум 0.5s. Просечан животни век 50.000 радних сати. Светлосни флукс минимум 2500 lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000К. Енергетска класа А++ . Степен механичке заштите IP40. Потребно је да светиљка има могућност минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је да се сервис извора врши без отарања светиљке, без алата и интервенције на инсталацији. Комплет са висилицама од 1 m. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- У обрасцу XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ, позиција број  X5.:

| X 5. | Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча, дебљине 15 cm изнад таванице ученичког дела густине 100 kg/m3. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију са завршном силикатно силиконском обрадом, по детаљима и упутству пројектанта. | камена вуна у облику полутврдих плоча, дебљине 15 cm изнад таванице ученичког дела густине 100 kg/m3 λ=0.038 W/mK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| X 5. | Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча, дебљине 15 cm изнад таванице ученичког дела густине 100 kg/m3. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију са завршном заштитом стакленом мрежицом и лепком, по детаљима и упутству пројектанта. | камена вуна у облику полутврдих плоча, дебљине 15 cm изнад таванице ученичког дела густине 100 kg/m3 λ=0.038 W/mK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- У обрасцу XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ, позиција број 04.АIII6:

| 04.AIII6. | Испорука и уградња асиметричне светиљке дужине 1200 mm за осветљавање школске табле за монтажу на плафон опремљена системом четири LED извора по 16W цевастог облика са стакленим омотачем типа CorePro LEDtube T8. Снага светиљке 64W предвиђена за рад на мрежном напону 220-240V . Време паљења светиљке максимум 0.5s. Просечан животни век 50.000 радних сати. Светлосни флукс минимум 5000 lm. Ефикасност извора светлости је минимум 156 lm/W Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000К. Енергетска класа А++ . Степен механичке заштите IP40. Потребно је да светиљка има могућност минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је да се сервис извора врши без отарања светиљке, без алата и интервенције на инсталацији. Комплет са висилицама од 1 m. | асиметричне светиљке за осветљавање школске табле за монтажу на плафон Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000К. Енергетска класа мин.А+ Комплет са висилицама од 1 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-мења се и гласи:

| 04.AIII6. | Испорука и уградња асиметричне светиљке дужине 1200 mm за осветљавање школске табле за монтажу на плафон уз помоћ висилица опремљена системом два LED извора по 16W цевастог облика са стакленим омотачем типа CorePro LEDtube T8. Снага светиљке 16W предвиђена за рад на мрежном напону 220-240V . Време паљења светиљке максимум 0.5s. Просечан животни век 50.000 радних сати. Светлосни флукс минимум 2500 lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000К. Енергетска класа А++ . Степен механичке заштите IP40. Потребно је да светиљка има могућност минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је да се сервис извора врши без отарања светиљке, без алата и интервенције на инсталацији. Комплет са висилицама од 1 m. | асиметричне светиљке за осветљавање школске табле за монтажу на плафон Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000К. Енергетска класа мин.А+ + Комплет са висилицама од 1 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Наручилац ће објавити  Пету  измењену конкурсну документацију за предметну јавну набавку на Порталу Управе за јавне набавке и званичном сајту општине.

Комисија за јавну набавку 1.3.1.Р/2019